Основи  техніки.  8  клас. 1

1. Як називається зображений виріб?

а — колесо;

б — ланцюгова передача;

в — ступінчастий шків;

г — підшипник.

2. Як називається зображена на рисунку передача?

а — ланцюгова;

б — пасова;

в — зубчаста;

г — черв'ячна;

д — фрикційна.

3.  Визначте швидкість різання (м/хв) під час обточування на токарному верстаті стального вала діаметром 86 мм, якщо шпиндель верстата обертається з частотою 450 об/хв.

а — 243 м/хв;

б — 630 м/хв;

в — 121,5 м/хв;

г — 364,5 м/хв.

4. На якому рисунку показано механізм, що дає можливість змінити напрямок передавання руху під кутом 90°?

5. На якому рисунку правильно встановлено відрізний різець?

Основи  техніки.  8  клас. 2

1.	На якому рисунку зображено деталь?

2. Чому дорівнює передаточне відношення передачі, якщо шестірня 2 є веденою?

а — 0,6;

б — 1,6;

в — 1,2;

г — 2,0.

3.	Які основні причини відхилення розмірів діаметрів поверхонь,
що обточуються, від заданих параметрів?

а — помилка вимірювань під час пробного проходу;

б — неточне виставлення заготовки в патроні;

в — ненадійне закріплення різця;

г — неточне виставлення лімба;

д — ненадійне кріплення заготовки.

4. Який елемент ручного дриля призначений для зменшення зусиль, що передаються на шпиндель?

а — рукоятка;

б — редуктор;

в — шестірня;

г — вал.

5. Чому дорівнює передаточне відношення між шестірнями 1 і 2, якщо шестірня 1 є веденою?

а – 1,07;

б – 0,58;

в – 12/7;

г – 7/12;

д – 1/2;

е – 2.

Основи  техніки.  8  клас. 3

1. Яке основне призначення «паразитивних» шестерень?

а — зміни напрямку руху веденої шестірні;

б — зміни швидкості обертання веденої шестірні;

в — зміни передаточного відношення;

г — зміни передаточного числа.

2. На якому рисунку зображено умовне позначення підшипника ковзання?

3. На якому рисунку показано механізм, що відповідає зображеному умовному позначенню?

4. У яких випадках доцільно використовувати задане пристосування?

а — виготовлення деталей з великими лінійними розмірами;

б — виготовлення деталі з малим діаметром;

в — відрізання деталі великого діаметра.

5. Яке призначення механізму, зображеного на рисунку?

а — перетворення обертального руху шестірні у поступальний рух рейки;

б — перетворення обертального руху гайки у поступальний рух шестірні;

в — перетворення зворотно-поступального руху в обертальний, і навпаки.